# Example of programs / instruction encodings

## Test move register and immediate

RA	RB	RC	RD

0	mov	ra,55		1055			55	00	00	00

2	mov	ra,AA		10AA			AA	00	00	00

4	mov 	rb,22		1122			AA	22

6	mov	rc,33		1233			AA	22	33

8	mov	rd,44		1344			AA	22	33	44

A	mov	ra,rd		0003			44	22	33	44

C	mov	rc,rb		0201			44	22	22	44

E	mov	ra,01		1001			01	22	22	44

10	mov	rb,[ra]		0500			01	55	22	44

12	mov	rc,[3]		1603			01	55	AA	44

14	mov	ra,1e		101e			1E	55	AA	44

16	mov	[ra],rc		0802			1E	55	AA	44

18	mov	ra,1f		101f			1F	55	AA	44

1A	mov	[ra],75		1875			1F	55	AA	44

1C	jmp 0			B000			1F	55	AA	44

1E	data				AA

1F	data				75

## Test ALU

RA	RB	RC	RD

0	mov	ra,10		1010			10

2	add	ra,2			3002			12

4	mov	rb,3			1103			12	03

6	add	rb,rb		2101			12	06

8	sub	ra,rb		2401			0C	06

A	mov	rc,55		1255			0C	06	55

C	and	rc,aa		3AAA			0C	06	00

E	mov	rc,55		1255			0C	06	55

10	or	rc,aa		3EAA			0C	06	FF

12	xor 	rc,0f		520F			0C	06	F0

14	not	rc			6200			0C	06	0F

16	mov	rd,80		1380			0C	06	0F	80

18	asr	rd			6F00			0C	06	0F	C0

1a	rol	rd			7300			0C	06	0F	81

1C	ror	rd			6B00			0C	06	0F	C0

1E	shr	rd			6700			0C	06	0F	60

## Test compare

0	mov	ra,0			1000

2	mov	rb,3			1103

4	add	ra,1			3001

6	cmp	ra,rb		4401

8	jne	4			B904

A	sub	ra,1			3401

C	cmp	ra,FE		54FE

E	je	12			B112

10	jmp	0A			B00A

12	mov	ra,1C		101C

14	jmp	ra			A000

## Test compare 2

RA	RB	RC	RD

0	mov	ra,0Ah			100A			0A

2	mov	rb,09h			1109			10	09

4	mov	rc,0Ah			120A			10	09	0A

6	mov	rd,0Bb			130B			10	09	0A	0B

8	cmp	ra,09h			5409

A	cmp	ra,0Ah			540A

C	cmp	ra,0Bh			540B

E	cmp	ra,r				4401

10	cmp	ra,rc			4402

12	cmp	ra,rd			4403

14	cmp	ra,09			5409

16	ja	16				B216

18	jb	18				BB18

1A	je	1A				B11A

1C	jmp	14				B014